# Change-Log Märklin Central Station 2

## Software-Versionen von CS2, GFP und MS2

Dieser ChangeLog soll Ihnen helfen zu erkennen, welche Verbesserungen an der Software der Central Station von Version zu Version durchgeführt wurden. Bitte haben Sie Verständnis, dass kleinere Veränderungen der Hilfedateien oder unbedeutende Änderungen der Bedienoberfläche hier nicht erwähnt werden können. Sprünge in den Versionsnummern deuten auf interne Weiterentwicklungen hin, die nicht ausgeliefert wurden.

Falls Sie mit einer der Funktionen der Central Station nicht klarkommen, möchten wir Sie ermuntern die Hilfefunktion [?] ausgiebig zu nutzen. Sollten Sie weder dort, noch auf www.maerklin.de etwas Hilfreiches finden, hilft Ihnen unser Service-Telefon 0900-1-608-222 gerne weiter. Sie können auch eine e-Mail an service@maerklin.de schreiben oder einen Brief.

#### momentan im Betatest: GUI Version 3.x.x (ab Februar 2013) nur im Betatest

- Netzwerk

  - DHCP verbessert. Nachträgliches DHCP ermöglicht

  - Automatische Berechnung der Broadcastadresse hinzugefügt für CAN-Gateway

- Fahrpult

  - Lokauswahl verkleinert von 30 auf 25

  - Farbe der Lokauswahl von Blau auf Grau umgestellt, Da das keine Konfigurationsdialog ist

  - Funktionsicons für Loks erweitert

- layout

  - Verschieben des layouts ist jetzt im Setup abschaltbar

#### GUI Version 3.0.1 (Februar 2013)

- Bug Fix: Schaltfolgen im keyboard während STOP unterdrücken

- Bug Fix: unvollständig angemeldete Geister-Loks still löschen

- Bug Fix: unvollständige Meldungen von Android-App still ignorieren

#### GUI Version 3.0.0 (Spielwarenmesse 2013)

- Spielewelt

  - Umfangreiche Erweiterungen um die neuen Loks mit Spielewelt-Decoder zu unterstützen. Der größte Teil dieser Erweiterungen wird nur sichtbar, wenn eine Lok mit Spielewelt-Decoder (mfx+) an der CS2 angemeldet ist

  - grafisches Fahrpult für Elektroloks mit Verbrauchsanzeige Sand

  - grafisches Fahrpult für Dieselloks mit Verbrauchsanzeige Sand und Diesel

  - grafisches Fahrpult für Dampfloks mit Verbrauchsanzeige Sand, Kohle und Wasser

  - zusätzliche Rückmeldekontakte im Gleisbild zur Festlegung der Tankstellen für den Spielewelt-Betrieb (optional)

  - zusätzliche Funktionsicons für mit der Spielewelt neu eingeführte Sounds und Funktionen in den Loks

  - zusätzliche Einstellmöglichkeiten im mfx-CV-Bereich für Betriebsmittel und Verbrauch

- S88+Computer

  - Fehlerkorrektur im S88-Polling (für Version 2.2.0)

#### GUI Version 2.2.0 (Dezember 2012)

- layout

  - Rotation der DKW im Gleisbild erweitert von 2 auf 4

- Netzwerk

  - Fehler im Gateway behoben (Verbindungsabbrüche nach dem Einschlafen der App)

#### GUI Version 2.1.5 (Mai 2012) Betatest

- memory

  - Problem beim Slave bei Fahrstrassen ohne S88-Kontakt beseitigt

- Sound-Decoder

  - Mountscripte für USB-Stick überarbeitet, da ein USB-Stick für alle folgenden Funktionen erforderlich ist

  - Netzwerkupdate für Sounddateien eingebaut

  - Programm zum zusammenstellen von Sounds in der CS2 bereitgestellt

  - Soundbibliothek für die CS2 über Netzwerkupdate bereitgestellt

#### GUI Version 2.1.1 (März 2012) Betatest

- layout

  - Import von Layouts vorbereitet

  - S88-Anzeige im layout optimiert und beschleunigt

- S88

  - Nach dem Einschalten der CS2 werden jetzt auch bei mehr als 8 S88 alle belegten Kontakte richtig dargestellt

  - S88-Event-Doppelmeldungen am CAN-Bus behoben

  - Bisher nicht implementierte CAN-Meldungen zur Abfrage einzelner S88-Kontakte erstmals implementiert

  - S88-Polling als Kompatibilitätsmodus für alte Programme überprüft und Pufferung angepasst

  - S88-Meldungen weiter optimiert und beschleunigt

- memory

  - Funktionsstörungen im Master-Slave-Betrieb des memory beseitigt

  - Unzutreffende Automatisierungsmeldungen am CAN beseitigt

  - Fahrstrassen erweitert um 2.S88-Kontakt, der beim Start der Fahrstrasse abgefragt werden kann.

  - Absicherung der Schaltbefehle in Fahrstrassen verbessert, indem immer auf die Antworten des GFP gewartet wird

- Hilfedateien überarbeitet

  - Hilfe zum 2. S88-Kontakt bei Fahrstrassen hinzugefügt

#### GUI Version 2.0.1 (Januar 2012)

- kleinere Verbesserungen am Webserver der CS2

  - verbesserte Kompatibilität mit neueren Browsern

  - Fehlerkorrektur beim Uploadscript für Lokbilder

- Hilfedateien überarbeitet

  - Anbindung von Apps

  - Konfiguration von Loks mit mfx, DCC und MM2

#### GUI Version 2.0.1 (Dezember 2011)

- MS2 Update auf Version 1.81 (Details siehe unten)

- Sounds für Nachrüstdecoder mSD

  - 20 neue Soundprojekte bereitgestellt und für CS2 verfügbar gemacht

- Hilfe zum Decoder-Soundupdate eingefügt

- Hilfedateien zur APP erstellt (Teilweise aus dem Stummi-Forum übernommen mit freundlicher Genehmigung des Autors)

- Vorhörmöglichkeit der Sounds an der CS2 freigeschaltet. Hierzu müssen jedoch Aktivboxen an die CS2 angeschlossen sein. Näheres siehe Hilfedateien [?] zum Decoder-Update.

- GFP 1.40 (Details siehe unten)

##### Warum der Sprung auf Version 2.0 ?

Wir denken, daß sich die Fähigkeiten der CS2 seit ihrem Erscheinen 2008 in Summe so deutlich erweitert haben, daß es berechtigt ist die Softwareversion auf 2.0 zu setzen. Es wird weiter spannend bleiben, welche Fähigkeiten der CS2 noch eingehaucht werden können.

#### GUI BETATEST-Version 1.7.0 (Betatest ab August 2011)

- Hilfedatei zur Pendelstrecke überarbeitet

- MS2 Update auf Version 1.77

  - Wenn eine MS2 an einer CS2 ein Update erhalten hat, kann sie dieses Update selbst an andere MS2 weitergeben. Eine MS2 die das Update von einer anderen MS2 erhalten hat kann das Update selbst jedoch nicht weitergeben.

  - Ein Update der Gleisbox auf V1.38 ist im Update der MS2 enthalten. Der Funktionsumfang der Gleisbox entspricht danach dem des GFP 1.38

- Decoder Update für Nachrüstdecoder mLD und mSD

  - Update der Decoder-Firmware - mLD und mSD

  - Update der Sound-Firmware - mSD

  - Anderes Soundprojekt in den Decoder laden - mSD

  - Die Update-Dateien der Decoder entsprechen im Moment dem Auslieferungszustand der jeweiligen Decoder!

- CAN-Dokumentation über CS2-Webserver abrufbar

- GFP 1.39 (Details siehe unten)

#### GUI Version 1.6.4 build (3) (September 2011)

- Update der MS2 auf V1.68 ist im Update der CS2 enthalten

- Verbesserte Leistung bei Rückmeldungen mit S88

  - Einstellbarer Takt für das Einlesen der S88

  - Keine Beeinträchtigung der Rückmeldungen durch interne Speichervorgänge

  - Neue S88-Event Schnittstelle für MainStation App und PC-Anbindung

  - Beschleunigte Abarbeitung der S88 Events im Vergleich zum bisherigen Polling

  - Jetzt können auch im Master/Slave-Betrieb die S88-Kontakte aller Geräte verwendet werden

    - im layout in den Gleisbildern

    - im memory in den Fahrstrassen

    - In Programmen vom PC aus (sobald das vom jeweiligen Programm angeboten wird)

  - Bitte nach dem Update einen Restart der CS2 durchführen. Erst dann funktionieren die S88

- Verbesserungen im layout zur Anpassung an die MainStation App

  - Gleisbildseiten werden jetzt getrennt gespeichert. Damit sind Änderungen zwischen den Geräten schneller austauschbar

  - Der Gleisbildeditor wurde jetzt so erweitert, daß auch größere Gleisbilder für die MainStation App und die CS2 erstellt werden können

  - Beim Erstellen von neuen Seiten kann jetzt eine Kopie einer vorhandenen Seite erstellt werden

  - Mit dem Linien-Werkzeug können nun im Gleisbildeditor gerade und schräge Linien am Stück erstellt werden. Dazu wird der Stift aufgesetzt und in die gewünschte Richtung gezogen

  - Eine rote Hilfslinie zeigt an, welche Linie erzeugt werden wird. Erst beim Loslassen wird die Linie erstellt

  - Wenn die rote Hilfslinie vorhandene Linien schneidet, werden passende Gleiselemente wie Weichen, Kreuzungen ... eingefügt

  - Es gibt ein zusätzliches Werkzeug zum Bewegen von bereits definierten Elementen des Gleisbilds. Wenn dieses Werkzeug gewählt ist, können Weichen, Signale und andere Elemente mit dem Stift direkt verschoben werden (Drag & Drop). Dabei bleiben alle Einstellungen der Weiche erhalten

  - Im Gleisbild können jetzt auch Fahrstrassentasten eingefügt werden. Diese Tasten sind mit einer Fahrstrasse in einer beliebigen CS2 verbunden, und zeigen den Fahrstrassenzustand live an

- Sonstiges

  - Betätigte Knöpfe in der GUI erhalten jetzt einen blauen Rahmen, bis die entsprechende Aktion abgeschlossen ist

  - Das Laden der Lokliste wurde beschleunigt, was insbesondere bei mehr als 100 Loks einen schnelleren Start des Gerätes bewirkt

  - Die Dynamisierung der Drehgeber wurde verfeinert

  - Wenn der Drehgeber bei Fahrstufe 0 mechanisch zurückrastet, bleibt jetzt trotzdem Fahrstufe 0 erhalten

  - Die Protokolle mfx, DCC und MM2 können jetzt einzeln ausgeschaltet werden. Das mag für den Betrieb mancher älterer oder "empfindlicher" Decoder Vorteile bringen, wird aber nicht generell empfohlen

- CAN-Dokumentation über CS2-Webserver abrufbar

- GFP 1.38 (Details siehe unten)

#### GUI Version 1.5.3 build 3, ohne GFP 1.36 (März 2011)

- Verbesserte Version des UDP-Gateway für die Mobile Station App

- Fehler behoben, der DHCP unmöglich gemacht hatte, obwohl "auto" eingeschaltet war

- Die Netzwerk und Gateway-Einstellungen werden jetzt sofort wirksam und nicht erst nach einem Neustart der CS2

- Übersetzung der mfx-Bezeichner korrigiert für en/fr/nl

- Übersetzungen neu eingefügt für es/sv

- Dateien mit Endung _bk werden jetzt korrekt gelöscht. Das behebt einen Fehler, durch den einzelne Kunden einzelne Konfigurationen nicht mehr ändern konnten. Die Änderungen waren dabei zwar anscheinend möglich, wurden auch angezeigt und waren bis zum Ausschalten des Gerätes wirksam. Nach einem Neustart der CS2 ware aber plötzlich wieder die alte Konfiguration vorhanden. Betroffen war je nach Kunde z.B. nur das Gleisbild oder nur die Fahrstrassen oder nur die neu angelegten/angemeldeten Loks.

- Lokdatenbank für CS2 und MS2 aktualisiert

#### GUI Version 1.5.2 build 1, ohne GFP 1.36 (Februar 2011)

- Einstellungen für die PC-Anbindung (z.B. WDP) sind auf die Seite system/CAN gewandert, und sollten überprüft und eventuell nachgetragen werden

- Anpassungen für die zur Spielwarenmesse vorgestellte Mobile-Station-App

  - Das CAN-Gateway wird jetzt automatisch gestartet um die Verbindung zu vereinfachen

  - Das Eintragen der Zieladresse ist für die App nicht mehr erforderlich

  - Der Webserver der CS2 liefert jetzt die Daten der CS2 für die App aus

- In Netzwerken ohne DHCP hann jetzt auch das IP-Gateway und der DNS-Server eingestellt werden

#### GUI Version 1.4.0 build 1, GFP 1.28 (September 2010)

- Funktionsmapping für mfx-Decoder

- Verwendung einer dynamischen Ramdisk

#### GUI Version 1.3.15 build 1, GFP 1.27 (Juni 2010)

- Die Konfiguration von Lokdecodern wurde erheblich erweitert

- Der Webserver ist jetzt erreichbar, und kann die Hilfe auf dem PC darstellen

- Über den Webserver ist es jetzt auch möglich den Bildschirm der CS2 zu fotografieren. Die dafür notwendigen Änderungen der CS2 wurden freundlicherweise von einem eifrigen Kunden (Torsten van Beeck) zur Verfügung gestellt

- Bildschirmfoto

- Verbesserungen an verschiedenen internen Scripten

#### GUI Version 1.3.0 build 1, GFP 1.24 (Januar 2010)

- Diese Softwareversion soll die Möglichkeit der Verbindung mit verschiedenen Geräten verbessern

- Für die Verbindung zur 6021 mit dem connect6021 werden jetzt die verbundenen Loks dauerhaft gespeichert

- Die Verbindung zu einer zweiten CS2 kann jetzt einzeln für die Seiten keyboard, layout, memory und control eingestellt werden

- Auch bei größeren Datenmengen (mehr als 300 Loks ...) funktioniert die Verbindung jetzt besser als bisher

- Die Daten werden beim Start mit dem Master abgeglichen. Wenn später Änderungen erfolgen, werden diese ebenso an alle Geräte geschickt

- Die übertragene Datenmenge wurde reduziert, indem Defaultwerte jeweils nicht übertragen werden

- Die Verbindung zu einer CS1 kann jetzt über ein Netzwerkkabel hergestellt werden. Ausgewählte Daten können auf Anforderung zwischen den Geräten ausgetauscht werden

- Die Verbindung zu einer 6021 kann jetzt über den connect6021 (60128) erfolgen. Eine Seite im Setup verwaltet die Liste der Loks, die über die Fahrgeräte control 80F gesteuert werden können

- Die DKW mit 2 Antrieben kann ab jetzt im keyboard und layout eingesetzt werden

- Wenn ein Magnetartikel mit ungültiger Stellung aus einem Backup gelesen wurde konnte der Aufruf der entsprechenden Seite im Layout das Programm beenden. Jetzt werden ungültige Stellungen ignoriert.

- Es können jetzt auch alle Loks gleichzeitig ausgewählt und in die CS1 übertragen werden

- Die Stellung von Magnetartikel auf im Moment nicht sichtbaren layoutseiten wird jetzt auch aktualisiert

- Die Hilfe wurde um Punkte für CS1 und 6021 erweitert

#### GUI Version 1.2.5, GFP 1.23 (September 2009)

- Mit dieser Version der Software wird die DCC-funktionalität für alle Kunden mit einer 60213 freigeschaltet

- Aus Textstellen mit MS wird MS1, da die Auslieferung der MS2 näher rückt

- Aus Textstellen mit CS wird CS1 oder CS2 um Verwechslungen zu vermeiden

- Die Software erkennt jetzt die Artikelnummer der Hardware, und zeigt sie entsprechend korrekt an

- Vorbereitungen für 60128 eingebaut

#### GUI Version 1.1.3, GFP 1.22 (Mai 2009)

- Absturz im layout beseitigt wenn Seitenverweise verwendet wurden

- Update-Version für 60213

- Update-Version für 60213 für USB-Stick Update (Juni 2009)

#### GUI Version 1.2.1, GFP 1.22 (Mai 2009)

- erste Version mit DCC für Artikel 60214

#### GUI Version 1.1.2, GFP 1.20 (April 2009)Betaversion

- Zur Lokauswahl wird jetzt ein grafischer Dialog verwendet, der auch mehr als 70 Loks anzeigen kann

- Magnetartikel in DCC-Betrieb

#### GUI Version 1.1.0, GFP 1.1x (Februar 2009)Betaversion

##### keyboard

- Bei der Magnetartikel-konfiguration kann jetzt der Drehknopf für die Auswahl des Magnetartikeltyps verwendet werden

- Eingabefelder für Zahlen werden jetzt auf gültige Werte überprüft

- Die grafische Tastatur hat jetzt eine Tastenwiederholung und eine Feststelltaste

- Jetzt können auch Buchstaben in der Mitte eines Namens oder einer anderen Eingabe editiert werden

- Die Bildschirmtatstatur hat jetzt eine automatische Tastenwiederholung

- DCC Magnetartikel bis 2048

- Dreiwegweichen mit Viessmann-Einbaudecoder schalten jetzt auch sauber

##### layout

- Linksweiche im Layout für Rechtsweiche im Keyboard wird jetzt korrekt geschaltet

- Für schräge Gleise gibt es jetzt auch einen Besetztmelder im Layout

- Beim laden von Gleisplänen werden die geladenen Daten jetzt überprüft und bereinigt

- Die Probleme mit dem layout "0" sind jetzt behoben

- Im Layout können jetzt auch Handweichen angelegt werden

- Im Layout kann jetzt gespeichert werden, ohne den Editor zu verlassen.

##### memory

- Fahrstrassen, die neu angelegt werden, reagieren jetzt sofort auf den automatikbetrieb, wenn dies für diese Zeile so eingestellt ist

##### setup - CS1

- Nach einem Restore werden die angemeldeten mfx-loks neu unterrichtet

- Das zurückladen eines Backups führt jetzt zum überprüfen aller angemeldeten mfx-Loks. Eventuell in der geladenen Lokliste fehlende Loks werden so automatisch nachgetragen

- Wenn ein Backup schiefgeht, erscheint eine Fehlermeldung. Wenn keine Meldung erscheint, hat das Backup geklappt.

- Beim Backup wird jetzt nach einem Dateinamen gefragt

- Beim Restore (wiedereinladen eines Backups) wird jetzt die Gleisspannung abgeschaltet, um danach alle Loks unter Kontrolle zu haben

##### setup - IP

- Anzeige der MAC-Adresse im Reiter setup/IP

- Zieladresse ist frei einstellbar (Broadcast oder Unicast) im Reiter setup/IP

- Verbesserte Eingabe von IP-Adressen

##### setup - MS1

- Jede Mobile Station 1 kann jetzt einen Namen erhalten

- Loks werden korrekt aus der Mobile Station 1 gelöscht

- Änderungen von Loknamen erscheinen jetzt auch auf der Mobile Station 1

- Adressänderungen führen nicht mehr zum Verlust der Lok auf der Mobile Station 1

- Die Mobile Station 2 kann an der Central Station als Slave betrieben werden

##### tasten

- Nach langem drücken der CS2-Stoptaste, wird die Central Station heruntergefahren

##### control - DCC

- DCC Fahren für kurze und lange Adressen mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen

- Programmierung auf dem Programmiergleis (PRG), und auf dem Hauptgleis (POM)

##### control - Konfiguration

- Längere Namen für Loks in der Anzeige erlaubt

- Datenbankeintrag für 37254 korrigiert

- In der Konfiguration der Lok werden geänderte Parameter gelb markiert. Nur geänderte Parameter werden auch an die Lok übertragen.

- mfx-Lokdaten, die auf einer CS1 geändert wurden, werden jetzt auch korrekt eingelesen.

- Überarbeiteter CV-Zugriff mit benennbaren CV's

##### control - Funktionen

- Das Konfigurationsfenster für Funktionen erscheint nicht mehr mehrfach

- Die manchmal erschienen blauen Rahmen um Funktionen sind jetzt entfernt

- Folgende Symbole für Lokfunktionen sind hinzugekommen:

- Kranarm auf/ab

- Innenlicht

- Neues Symbol für ABV anstatt Schildkröte

- ...

##### sonstiges

- Das einstecken von Lokkarten hat jetzt keinen Einfluss mehr auf den aktuellen Zustand der Funktionen (ein/aus) dieser Lok

- Die Namen der Lokbilder wurden verbessert, um die automatische Zuweisung der Bilder zu verbessern

- Programmierbefehle an MM2-Loks werden jetzt über die Lokadresse abgewickelt anstatt über 80

- Das Can-Fenster wurde ausgeschaltet, so daß es nicht mehr versehentlich erscheint

##### hilfe

- Das Parkverbot nach Mausaktionen im Hilfetext ist jetzt aufgehoben (Manchmal wechselte der Mauszeiger dauerhaft zu einem Parkverbotszeichen)

#### GUI Version 1.0.7, GFP 1.16 (Januar 2009)

- Höherer Schaltstrom für Magnetartikel ermöglicht

- Abschaltverhalten der Magnetartikel verbessert

- Verbessertes Abschaltverhalten der CS2 bei hohem Stromverbrauch oder Kurzschluss

- Verbessertes Abschaltverhalten des Programmiergleises

#### GUI Version 1.0.7, GFP 1.13 (November 2008)

- Für den Betrieb von Spur-1 Anlagen wird der gemischte DCC-Betrieb ermöglicht

- Die Updates sind jetzt auch über www.maerklin.de auf einen USB-Stick ladbar

- Auslesen der aktuellen DCC-Adresse ist über das Programmiergleis möglich (auch lange Adressen)

- Vmin und Vmax werden beim lesen der CS2-Dateien auf gültige Werte überprüft und notfalls korrigiert

- Änderungen im Reiter IP werden jetzt nach dem Neustart angewendet, und nach jedem verlassen des Reiters mit [OK]

- Im layout gibt es die neue Möglichkeit Texte darzustellen, wenn ein Symbol leer ist

- Die Lokdatenbank wurde bei Startpackungen mit 2 Loks korrigiert, so dass die Loks unterscheidbar sind

- Neu in der Datenbank: 49960, 4998, 4999, 58115, 7651

- Die Verlinkung von mehr als 5 Funktionen bei MM2 wurde korrigiert, so dass F4 nicht das Licht der nächsten Lok schaltet

- Auch die Fahrstrasse A1 kann jetzt wieder gelöscht werden

- Die grafische Darstellung beim Update-Vorgang wurde verbessert

- Import von Lokbildern über USB-Stick aktiviert

- In der Lok-Konfiguration werden nur noch Änderungen zur Lok übertragen und nicht mehr alle Daten. Die Änderungen werden farblich hervorgehoben

- Die ABV wird komplett umgestellt auf Software-ABV. Die Hardware-ABV ist nun über CV verfügbar

#### GUI Version 1.0.5, GFP 1.5 (Oktober 2008)

- Bei Dreiwegweichen sollte der linke Antrieb auf der niederen Adresse liegen und der rechte Antrieb auf der hohen Adresse.

#### GUI Version 1.0.2 GFP 1.2

- Auslieferungszustand der Central Station im Herbst 2008

### GFP - Changelog

- V2.31

  - Bug Fix: DCC read Konfig verbessert

  - Feature: DCC read-dynamikSchwelle angepasst und Abklingen abwarten für LGB MZS Weichen-Decoder

  - Bug Fix: mfx + DCC Bitzeiten mit Stretching versehen. Das hilft gegen das Ruckeln alter Spur1-MM-Decoder 6095 (aktivierbar über setup-Info-konfig 6095-Mixmode (norm oder wide))

  - Bug_Fix: Richtige übergabe der Lokrichtung an den PC auch wenn die Lok noch nicht gefahren wurde

- V2.10

  - Bug Fix: Schaltzeiten für Magnetartikel genauer beachtet

  - Bug Fix: mfx Lokanmeldung verbessert bei hohem Stromverbrauch

- V2.0

  - Feature: Stabile und freigegebene Version für Decoder Updates

  - Bug Fix: DCC Lichtbitbehandlung bei langen Adressen korrigiert

- V1.39

  - Feature: Updaten der Firmware von Lokdecodern mLD und mSD auf dem Programmiergleis

  - Feature: Einspielen von alternativen Soundprojekten in mSD-Decoder

  - Bug Fix: DCC-Read und DCC-Write verbessert

- V1.38

  - Vereinigung von V1.36 und 1.37 für beide HW-Plattformen

  - Feature: Abschalten von Gleisprotokollen realisiert

  - Feature: Einstellungen Netzteil

  - Bug Fix: Fehler in CAN-Treiber behoben, welcher zu inkorrekten Bestätigungsmeldungen führte

- V1.37 Speziell angepasste Version für galvanisch getrennte HW

- V1.36

  - Bug Fix: Unterstützung des aktuellen Speicherchips des GFP

  - Eine einstellbare Leistungsabgabe der Treiberbrücke zur Anpassung an den verwendeten Trafo. Diese ist aber noch nicht aktiv, da das Gegenstück in der GUI noch fehlt

  - Eine kleine Überarbeitung der Abschaltmeldung im GFP. Es konnte vorkommen, dass diese trotz allem verloren ging (nicht gesendet wurde). Dies scheint nun endgültig behoben zu sein

- V1.35 Bug Fix: Fehlende Meldung bei Überlast behoben

- V1.34 Bug Fix: Overflow bei der Fahrstufenberechnung behoben

- V1.33 Bug Fix: 1. Generation mfx Decoder zuverlässiger ansteuerbar

- V1.32 Feature: Motorola 27FS auch beim runterreglen

- V1.31

  - Feature: Sperren von Protokollen

  - Feature: Motorola 27 Fahrstufen, Fahrstufe anhand Berechnungsvorschrift.

  - Bug Fix: ASK Erkennung verbessert für CS2 und ebenso für Booster

- V1.30 Bug Fix: Fehler HW-Unterspannung behoben.

- V1.29 Feature: Erste Version mit Unterspannungsabschaltung im Hardware

- V1.28: Bug Fix: mfx Discovery Booster wieder funktionsfähig

- V1.27 Feature: Aussetzer im Gleissignal aufgrund Unterspannungserkennung behoben

- V1.26 Feature: Unterspannungserkennung und CS2-Schaltnetzteiltauglichkeit.

- V1.25 Feature: Auslesen für Decoder der neuen Generation beschleunigt.

- V1.24

  - Bug Fix: Verbesserung der Software für den Booster 60174 - stabilere mfx-Anmeldung im Boosterbereich

  - Abfragemöglichkeit geschaffen um vom CAN den aktuellen Zustand der Funktionen einer Lok zu ermitteln

- V1.23 Bug Fix: MM2 Umschaltfehler behoben, mfx Anmeldung stabiler, Gleichstromanteil für 6017 stabilisiert

- V1.22

  - Bug Fix: DCC F13 bis F28 realisiert. DCC Lesen robuster:

  - Mehrfache Leseversuche und Antwort auf erste Frage verworfen.

- V1.21 Bug Fix: mfx Anmeldung und Auslese Multiprotokollfähig. Minor Fixes

- V1.20

  - Feature: Neuer Zyklus und Sendesystematik:

  - Bekannte Abhängigkeiten zwischen den Protokollen realisiert.

  - Verwaltung möglicher Lok erweitert (max 250 pro Protokoll).

- V1.19 Feature: mfx Adresserweiterung auf 14 Bit, DCC Read robuster

- V1.18 Feature: mfx Multibyte Read, Booster überarbeitet, mfx Read robuster

- V1.17 Bug Fix: Bootloaderupdate wg Booster wieder entfernt

- V1.16 Bug Fix: Bootloaderupdate, Unterspannungserkennung im GFP.

- V1.15 Bug Fix: Reaktiverte Kurzschlusserkennung bei Treiberboost

- V1.14 Bug Fix: Minor Bugfixes. Code überarbeitet

- V1.13 Feature: DCC POM Programmieren: DirectMode und BitMode

- V1.12 Feature: DCC Programmieren BitMode und Registermode

- V1.11 Bug Fix: Fremddecoder - Gleistiming korrigiert

- V1.10 Feature: DCC Schnellerkennung

- V1.9 Feature: DCC Fahren: Lange / Kurze Adresse und 14/28/126 Fahrstufen

- V1.8 Feature: mfx "Idle" mit SendNetID, Symptom: sporadische Aktionen bei mfx-Loks

- V1.7 Bug Fix: Treiberboost aktiviert

- V1.6 Feature: Subversion Kommando implementiert (DCC-Varianten, MM2 Varianten)

- V1.5 Bug Fix: Kompatibilität ESU: Kein Bitstuffing in der NetID

- V1.4 Bug Fix: Erster Richtungswechsel legt Lok an.

- V1.3 Release: Version für PPS

- V1.2 Release: Doku Change, Bug Fix, Initiales Release für Produktion

- V1.1 Bug Fix: mfx Bitstuffung. Symptom: kein mfx Discovery

- V1.0 Release: Initial Release

### CS2 HW-Changelog

- HW 5.11

  - Notwendige Verbesserungen für strengere Funkschutz-Vorschriften

  - Layout bereinigt

- HW 4.33

  - Sichere galvanische Trennung der Endstufen wenn mehrere CS2 gemeinsam betrieben werden

  - Veränderte galvanische Trennung und Versorgung des S88-Bus

- HW 3.6

  - NOR-Flash von 200nm auf 110nm-Technologie gewechselt (Die-Shrink)

- HW 3.5

  - Leiterkartenoptimierung ohne Änderungen des zugrundeliegenden Schaltplans

- HW 3.4

  - EMV-Verbesserungen und Optimierungen im Bereich der Spannungsversorgung, der Display- und der Touchansteuerung

- HW 3.1

  - Erstversion bei Serienauslieferung der CS2

### MS2 - Changelog

- V1.83 im Februar 2013

  - Bug Fix: Verlieren der ersten Lok bei Slave MS2 beseitigt

- V1.82 im Januar 2013

  - Bug Fix: Lesen von Lokdecodern mit mfx+ fehlerbereinigt

- V1.81 im November 2011

  - Feature: Bei wechselndem Einsatz der MS2 an verschiedenen CS2 wird jeweils eine eigene Konfiguration für jede CS2 gehalten.

  - Feature: Anzahl der Sprachen wurde erweitert - in Summe sind es jetzt 12 Sprachen

  - Feature: Updatefähigkeit, die MS2 kann jetzt Updates verteilen. Sie kann z.B. ein Update für die Gleisbox ausliefern, oder eine zweite MS2 mit einem Softwareupdate versorgen. Dies können aber nur Geräte, die selbst ihr Update von einer CS2 erhalten haben.

  - Feature: Zusätzliche Loksymbole beim Anlegen von Loks

  - Feature: Erweiterung um DCC-POM Fähigkeit

  - Feature: Sperren von einzelnen Gleisprotokollen

  - Bug Fix: Korrekte Behandlung der Fahrtrichtung beim Betrieb an der CS2

- V1.64 im September 2011

  - Bug Fix: aus der MS2 gelöschte mfx-Loks können jetzt über den Menüpunkt Lok erkennen neu erfasst werden

  - Feature: Lok erkennen kann jetzt auch eine DCC-Lok direkt erkennen, wenn diese alleine auf dem Gleis steht

  - Feature: Menüpunkte, die für die aktuelle Lok oder Situation nicht zur Verfügung stehen sind jetzt durchgestrichen

  - Bug Fix: Fehlerhafte Anzeige am Ende der Lokdatenbank behoben

  - Feature: Jetzt mehr als 1000 Einträge bekannter Loks in der Lokdatenbank

  - Feature: Anzeige der Verbrauchswerte Strom, Spannung und Temperatur der Gleisbox

  - Feature: Es können jetzt bis zu maximal 40 Loks von der MS2 verwaltet werden. 11 davon sind direkt steuerbar

  - Feature: Wenn 2 MS2 zusammen betrieben werden, wird eine gemeinsame Liste mit 40 Loks verwendet. Jede MS2 kann 11 davon direkt steuern

  - Feature: Die Stellung von Magnetartikeln wird jetzt dauerhaft in der MS2 gespeichert

  - Feature: Das Ändern von Funktionen an einer der beiden MS2 wird an der anderen MS2 mit angezeigt, wenn die selbe Lok gewählt ist

- V1.5 Bug Fix: Magnetartikelprotokoll beim Update auf MM zurücksetzen und speichern

- V1.4

  - Bug Fix: Unterdrückung von Phantom mfx-Loks

  - Bug Fix: Rückwärtsprellen des Drehreglers

- V1.3 Feature: Unterstützung für geänderten Speicherbaustein

- V1.2 Feature: Mehrgerätebetrieb an der GB2. Master und Slave MS2

- V1.1 Release: Initial Release